## Slide 1: Corso di Informatica
<number>
Matteo Cristani
Dipartimento di Informatica Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
Università degli Studi di Verona
http://www.sci.univr.it/~cristani
Notes: <number>

## Slide 2: Agenda
<number>
Reti informatiche
  LAN, WAN
  Rete telefonica e computer (PSDN, ISDN, ADSL)
  Architettura TCP/IP, Internet e posta elettronica
Notes: <number>

## Slide 3: Reti di calcolatori
<number>
Un insieme di calcolatori si definiscono in rete se e solo se possono scambiare informazione tra loro mediante un sistema di comunicazione
Le reti si distinguono in stabili ed estemporanee
Notes: <number>

## Slide 4: Struttura di una rete
<number>
A definire una rete sono
  Il canale di comunicazione
  Il metodo di accesso al canale da parte dei calcolatori
  Le tecniche di scambio dei dati (protocolli)
Notes: <number>

## Slide 5: Reti locali
<number>
Una rete locale (Local Area Network – LAN) è definita sulla base dell’esistenza di una connessione stabile o estemporanea di dimensioni modeste
La dimensione tipica è un edificio
Dentro un singolo edificio si trovano anche molte reti
Notes: <number>

## Slide 6: Reti geografiche
<number>
Una rete geografica (World Area Network - WAN) è distribuita sul territorio
La differenza essenziale tra una LAN ed una WAN è nel metodo di accesso alla rete
Se il metodo di accesso è diretto, ovvero se non si deve procedere alla connessione alla rete in forma indiretta, mediante servizio, la rete è locale
Notes: <number>

## Slide 7: Accesso telefonico ad una WAN
<number>
Metodo di accesso mediante rete telefonica ordinaria (PSDN – Peer Service Digital Network)
Metodo di accesso mediante rete integrata (ISDN – Integrated Service Digital Network)
Metodo di accesso mediante rete ad alta velocità (ADSL – Asynchronous Digital Subscriber Line)
Notes: <number>

## Slide 8: ADSL: Caratteristiche tecnologiche
<number>
Tipo di connessione Internet ad alta velocità che utilizza cavi telefonici standard.
Questo tipo di connessione viene anche denominata connessione a banda larga.
Notes: <number>

## Slide 9: TCP/IP
<number>
Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Insieme di protocolli di rete ampiamente utilizzato su Internet, che consente le comunicazioni tra reti interconnesse costituite da computer con architetture hardware e sistemi operativi di tipo diverso.
TCP/IP include gli standard di comunicazione tra computer e le convenzioni per la connessione di reti e traffico di routing.
Notes: <number>

## Slide 10: Routing, pacchetti e host
<number>
Routing: Processo di inoltro di un pacchetto attraverso reti interconnesse, da un host di origine a un host di destinazione.
Host: Computer che esegue un programma o servizio server utilizzato da client di rete o remoti.
Pacchetto: Unità di trasmissione del livello di rete OSI (Open Systems Interconnection) costituito da informazioni binarie che rappresentano sia i dati che un'intestazione contenente un numero di identificazione, indirizzi di origine e destinazione e dati di controllo degli errori.
Notes: <number>

## Slide 11: Architettura di TCP/IP
<number>
Il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il protocollo di rete più diffuso ed è alla base di tutte le comunicazioni Internet.
Le funzioni di instradamento di TCP/IP garantiscono la massima flessibilità in una rete
In una rete TCP/IP è necessario fornire gli indirizzi IP ai client.
Notes: <number>

## Slide 12: Indirizzi IP
<number>
Indirizzo a 32 bit utilizzato per identificare un nodo in un sistema di reti interconnesse IP.
A ogni nodo nella reti interconnesse IP deve essere assegnato un indirizzo IP univoco, composto dall'ID di rete e dall'ID univoco dell'host.
Questo tipo di indirizzo è in genere rappresentato dal valore decimale di ogni ottetto separato da un punto, ad esempio 157.27.192.1.
È possibile configurare l'indirizzo IP in modo statico o dinamico tramite DHCP.
Notes: <number>

## Slide 13: DHCP
<number>
Protocollo di servizio TCP/IP che consente la configurazione dinamica degli indirizzi IP host e la distribuzione di altri parametri di configurazione ai client appropriati sulla rete.
Il protocollo DHCP utilizza un modello client/server nel quale il server DHCP gestisce in modo centralizzato gli indirizzi IP utilizzati nella rete.
I client che supportano il protocollo DHCP possono quindi richiedere e ottenere il lease per un indirizzo IP dal server DHCP durante il processo di avvio in rete.
Notes: <number>

## Slide 14: Topologie di rete
<number>
Topologie per architetture distribuite
  Ad anello
  A linea
Topologie per architetture centralizzate (client-server)
  A stella
Notes: <number>

## Slide 15: Esempio di architettura C/S
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: Componenti di una rete
<number>
Client: una macchina che accede ai servizi di rete ma non ne eroga
Server: una macchina che eroga servizi di rete
HUB: Punto di connessione comune per le periferiche in una rete. Viene generalmente utilizzato per connettere i segmenti di una rete locale (LAN, Local Area Network) ed è dotato di molteplici porte di connessione. Quando i dati arrivano su una porta, vengono copiati sulle altre porte in modo che tutti i segmenti della LAN siano in grado di vedere tutti i dati.
Access point: luogo dove la rete viene connessa da un client
Notes: <number>

## Slide 17: Internet: struttura
<number>
Server: eroga servizi di rete geografica supportati da TCP/IP
  Trasferimento file;
  Invio posta elettronica
Metodo di trasferimento
  Protocollo specifico
    FTP - trasferimento diretto
    HTTP - trasferimento e interpretazione come ipertesto
    SMTP - trasferimento e interpretazione come messaggio di posta elettronica
Notes: <number>

## Slide 18: FTP
<number>
File Transfer Protocol
Elemento del gruppo di protocolli TCP/IP utilizzato per copiare file tra due computer su Internet.
Entrambi i computer devono supportare i rispettivi ruoli FTP
  client FTP
  server FTP.
Notes: <number>

## Slide 19: HTTP
<number>
Hypertext Transfer Protocol
Protocollo utilizzato per il trasferimento di informazioni sul Web. Gli indirizzi HTTP, che rappresentano un tipo specifico di URL (Uniform Resource Locator), vengono indicati nel formato http://www.sci.univr.it
Notes: <number>

## Slide 20: URL
<number>
Uniform Resource Locator)
Indirizzo che identifica in modo univoco una posizione in Internet.
L'URL di un sito Web è preceduto da http://, come nell'indirizzo URL http://www.sci.univr.it
Un indirizzo URL può includere informazioni più dettagliate, ad esempio il nome di una pagina con contenuti ipertestuali, in genere identificata dall'estensione del nome di file html o htm.
Notes: <number>

## Slide 21: SMTP
<number>
Elemento del gruppo di protocolli TCP/IP che effettua lo scambio di messaggi tra agenti di trasferimento
Ogni messaggio è trasferito in un pacchetto di tre parti:
  Informazioni sul mittente ed il destinatario, in particolare indirizzi di posta, data e orario della spedizione, indirizzo del destinatario (HEADER)
  Il corpo del messaggio (BODY)
  La traccia del percorso che occorre per consegnare il messaggio
Notes: <number>

## Slide 22: Caratteristiche di una rete con server Web
<number>
Servizi di rete locale
  DHCP
  DNS (Domain Name Solver)
    Trasforma un indirizzo simbolico in un indirizzo fisico
  Server di appoggio
    Server HTTP
    Server FTP
    Server SMTP
Notes: <number>